## Slide 1: بسمه تعالی جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2 کارشناسی ناپیوسته معماری بهار 90

## Slide 2
تعریف هوا یاوضعیت جوی :شرایط موقت وضعیتی كه برای مدتی كوتاه دریك مكان معین غالب میگرددكه میانگین این وضعیت جوی دردراز مدت رایك اقلیم گویند.
تعریف اقلیم : دانشی است ترکیبی که به بررسی شرایط جغرافیایی و زیستی با توجه به داده های اماری دراز مدت موجود اب و هوایی ناحیه خاص می پردازد .
تعریف دیگر اقلیم : روابط بین حیاط و حوادث طبیعی یا حوادث اتمسفری را بررسی نموده و اثرات پدیده های جوی را در حیاط موجودات زنده از جمله انسان تعریف می کند.
تعریف اقلیم شناسی : مجموعه ای از اطلاعات آب و هوایی . انسانی و جغرافیایی که با زندگی انسان ارتیاط دارد

## Slide 3: تعریف آب و هوا : (هواشناسی ) : فقط به بررسی و به تحلیل پدیده های جوی توجه دارد و حوادث جوی را کاملا بررسی و نتایج را به صورت پیشبینی و ارقام و فرمول هایی منتشر می کند . نکاتی که در طراحی یک ساختمان باید بدانیم : 1- انسان واقلیم 2- وضعیت اقلیمی 3 – انرژی 4- صرفه جویی در مورد انسان دو بحث مطرح است :» 1- فیزیک انسان 2- روان انسان دمای راحتی انسان : 22الی 22/5 درجه سانتی گراد دمای رطوبت : 5 الی 14 و واحد ان میلی متر جیوه سرعت باد: 22 متر بر ثانیه یا /79 کیلومتر بر ساعت

## Slide 4
معماری مطلوب شامل موارد زیر می باشد :
1- انسان و شرایط آسایش
2 – اقلیم و وضعیت اقلیمی
3- انرژی های مصرفی و صرفه جویی از ان
4- معماری و شهر( به عنوان محیط مصنوع)
نکته : اقلیم در فرهنگ و معماری تاثیر می گذارد
عوامل اقلیمی شامل موارد زیر می باشد :
1- آب و هوا ( شامل تابش افتاب – بارنگی – و رطوبت می باشد)
2- ریخت محیطی ( شامل پوشش گیاهی – پوشش ابی – پوشش بیابانی می باشد)
3- موقعیت جغرافیایی( شامل طول جغرافیایی- عرض جغرافیایی می باشد)
4- ارتفاع از سطح دریا
5- توپوگرافی

## Slide 5: تقسیمات اقلیمی در ایران از نظردکتر حسین کنجی 1- گرم وخشک 2- گرم و مرطوب 3- سرد وکوهستانی 4- معتدل و مرطوب گونه های اقلیمی : 1- سرد وکوهستانی 2- گرم وخشک 3- معتدل و مرطوب 4- گرم ومرطوب

## Slide 6
كلیات آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد :
سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان
اختلاف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب وروز
بارش برف سنگین
رطوبت کم
میانگین دمای هوا در گرم ترین ماه سال در این اقلیم بیش از 10 درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوا در سردترین ماه سال كمتر از 3- درجه سانتی گراد می باشد.
رطوبت مطلق : مقدار رطوبت موجود در هوا ( در یک تر مربع هوا وجود دارد) در یک دمای ثابت واحد ان گرم بر متر مکعب است
رطوبت نسبی : مقدار رطوبت موجود تقسیم بر حداکثر رطوبتی که در این دما می تواند وجود داشته باشد و بدون واحد می باشد
رطوبت مخصوص : دمای مشخص که رطوبت می تواند نگهداری کند مثلا در یک متر مکعب 10گرم وجود دارد یعنی 10 گرم روبت در این دما
اقلیم سرد و کوهستانی

## Slide 7
خصوصیات كلی فرم بنا در این اقلیم (سرد و کوهستانی) ( توصیه های معماری این منطقه)
1- دیوارهای قطور 2 – حدااقل بازشوها
3 – بامهای مسطح 4- استفاده از زیرزمین
5- استفاده ازدرختان جهت سایه در تابستان 6- مصالح با کمتریت تبادل حرارتی
7- نسبت سطوح به حجم بیشتر باشد 8- پلان های فشرده
9- بافتهای فشرده شهری وروستایی 10- جهت شرقی و غربی کوچه ها
11-رنگ تیره و بافت مصالح
سقف وارونه ( اصول کار) : که شامل بعد حرارتی و رطوبتی می باشد ابتدا رطوبتی و بعد حالت حرارتی که اگر جای این دوتا عوض شود سقف وارونه گویند
دلایل استفاده از بازشو در منطقه سرد وکوهستانی :
1- نور وروشنایی 2- تهویه هوا
3- گرما 4- دید و منظر

## Slide 8
اقلیم گرم و خشک
مشکل اصلی گرما و خشکی
ویژگی های این اقلیم :
1- گرمای زیاد و رطوبت کم 2- اختلاف دمای بین شب وروز
3- گیاهان در این مناطق دوام ندارند ( سوزنی برگان کمترین سطح در مقابل فضا)
توصیه ای اقلیمی :
1- دیوارهای قطور 2- ارتفاع بیشتر – هوای گرم سبکتر 3- بازشوها حداقل سطح
4- سقفهای گنبدی 5- استفاده از جان پناه مرتفع جهت سایه 6- کوچه های باریک
7- استفاده ازسایبان 8- بافتهای فشرده شهری وروستایی 9- حیاط مرکزی و ایجاد حوض وفواره
10- استفاده از زیززمین 11- استفاده از بادگیرها
دلایل استفاده از بازشو در مناطق گرم وخشک :
1- نور وروشنایی 2- تهویه هوا 3- دید ومنظر

## Slide 9
برای از بین بردن گرما در مناطق گرم و خشک :
1- استفاده از حوض 2- استفاده از بادگیر
3- ایوانهای عمیق 4- استفاده از درختان جهت سایه اندازی

## Slide 10: اقلیم معتدل و مرطوب مشکل اصلی رطوبت است رطوبت : شامل مخصوص – نسبی- مطلق ویژگیهای اقلیمی بومی این منطقه عبارتند از: 1- بارش زیاد باران 2- سقف شیروانی در این مناطق سقف این گالی ها و پوشش مسیر جریان باد از روی سقف است ولی سفهای شیروانی در مناطق کوهستانی جهت یک عایق حرارتی در مناطق سرد مانند یک باکس بسته عمل می کند اما در مناطق معتدل ومرطوب باید هوا جریان داشته باشد 4- در مسیر باران باید شیروانی بلندتر از قسمکت دیگر و روبه دریا 5- احداث ساختکمان برروی سکو ( گربه رو- شغال رو- انسان رو) نکته : گربه رو در مناطق سردسیر بیشتر در حمامها استفاده شده است 6 – پلانهای پراکنده و بافت پراکنده ( نسبت سطح به حجم بیشتر است)

## Slide 11
گرم و مرطوب :
نکته : حذف گرما و رطوبت
ویژگی های این مناطق :
1- بافتهای نیمه فشرده و نیمه متراکم مناطق شهری و روستایی
2- رطوبت به اندازه کافی است ( حق استفاده از حوض را نداریم) 3- استفاده از درختان جهت سایه اندازی
4- سقفهای گنبدی 5- کوچه های باریک 6- ساباط استفاده گردد 7- اتاقهای مرتفع
8- استفاده از بافتهای صاف و صیقلی 9- استفاده از ایوان 10- برای از بین بردن رطوبت اطراف
ساختمان را باز می گداریم 11- برای از بین بردن گرما ارتفاع اتاقها را زیاد می کنیم
12- استفاده از دیوارهای مشبک جهت جریان باد و رفع رطوبت و سایه اندازی

## Slide 12: تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
شدت تابش آفتاب و حرارت حاصل از آن در یک نقطه از سطح زمین،به فاصله ای که پرتوی خورشید باید طی کند،ضخامت ابرو وضعیت آلودگی هوا بستگی دارد.به همین دلیل،شدت تابش آفتاب در یک محل با ارتفاع آن محل از سطح دریا متناسب است و در مناطق مرتفع،چون پرتوی خورشید فاصله ی کمتری از اتمسفر را طی می کند،حرارت بیشتری تولید می نماید.

## Slide 13: موقعیت خورشید
موقعیت خورشید در هر منطقه را میتوان به وسیله دو زاویه تابش و جهت تابش مشخص نمود
زاویه تابش: زاویه تابش زاویه ای است که بین امتداد پرتوی خورشید و سطح افق تشکیل می شود.
جهت تابش: زاویه ای است که بین تصویر امتداد پرتو خورشید بر صفحه افق و شمال واقعی پدید می آید.
اولین عامل موثر در محاسبه ی موقعیت خورشید ، زاویه ی چرخش خورشید است.
دومین عامل: عرض جغرافیایی و زمان مورد نظر است.
زاویه چرخش خورشید چیست: این زاویه، زاویه ی است که بین دو صفحه ای که از خط استوا می گذرد و خطی که مرکز زمین و خورشید را به هم متصل می کند، ایجاد می شود و در طول سال از 23.5 درجه به طرف بالای صفحه ی استوا تا 23.5 درجه به طرف پایین صفحه ی استوا یعنی 47 درجه تغییر می یابد.

## Slide 14
انسان و محیط انجام فعالیت :
شرایط اقلیمی برای انجام هر فعالیت :
1- مقدار متفاوتی از گرما 2- رطوبت و تهویه 3- یک فضای باز نیاز داریم با
شرایط ( اکسیژن – گرمای مطبوع- رطوبت و نور کافی )
عوامل لازم برای ایجاد شرایط فوق
جهت و مکان یابی درست برای محل انجام ان فعالیت
چگونگی اریش فضاهای داخلی حتی نوع سازه ها
ساختمان های عایق بندی شده با پنجره های مناسب و مبلمان مناسب برای فعالیت که حرارت کافی
وتهویه وایجاد کوران لازم است

## Slide 15
نیاز به هوا
براساس محاسبات به طور متوسط انسان دو هزارم مترمکعب در ساعت دی اکسید کربن و 40 گرم در ساعت بخار
تولید می کند
مقدار دی اکسید کربن بین یک تا سه درصد باعث تنفس عمیق بنابراین هوای محل سکونت نباید بیش از1/ درصد دی
اکسید کربن داشته باشد
بزرگسالان به 32 متر مکعب و بچه ها به 15 متر مکعب فضا هوا نیاز دارند
تعویض هوا به صورت مصنوعی تا تا مواد زیان اور به صورت مصنوعی خارج و اکسیژن مور نیاز تامین شود
گرم کردن فضا
که بستگی به نوع فعالیت دارد
برای هرفعالیت در فضای مسکونی به 18 تا20 درجه سانتی گراد انرژی و در محل کار 15 تا 18 درجه سانتی گراد
هرفردی به ازای هر کیلوگرم وزن در ساعت 5/1 کیلو کالری تولید انرژی می کند ( مثال : انسان 70 کیلویی 2520
کیلو کالری لازم دارد

## Slide 16
رطوبت فضا :
میزان رطوبت در هر فضا بستگی به نوع فعالیت که در ان فضا انجام می گیرد را دارد
رطوبت زیاد باعث موارد زیر می شود:
1- باعث مرطوب شدن فضا 2- گسترش میکروبها و کپکها 3- انتقال سرما و باعث پوسیدگی و تعرق می شود
تعریف شبنم : رطوبت در محیط را نگهداری و در شب که هوا رد می شود به صورت قطرانی در هوا پخش می شود
تعریف ژاله: وقتی که هوا به شدت سرد می شود و این سرعت سرد شدن تبدیل به مایع نمی شود و تبدیل به جامد می شود
شرایط اقلیمی فضا --- تبادل حرارتی بدن با محط اطراف از سه طریق:
1- انتقال با تماس- از طریق تماس درجسم –انتقال گرما از جسم گرم به سرد.- کف پا اتصال
2- انتقال به صورت همرفت: عمل انتقال حرارت پوست بدن با هوای مجاورش (60 تا 70 درصد)
3- انتقال به صورت تشعشع: انسان در محیط هم گرما می دهد و هم از مخحیط گرما می گیرد ( به یکی دودرصد نمی رسد
بیشترین حالت ممکن مورد دوم است و کمترین حالت ممکن مورد سوم می باشد

## Slide 17
شرایط اقلیمی فضا
در مقابل گرما بدن انسان مکانیسمهای خاصی را برای پایین اوردن حرارت به کار می برد :
1- بالا بردن جریان خون در بدن 2- افزودن حجم مجازی
3- تعریق و تعرق و در شرایط مختلف( هوای سرد) با لرزش دادن عضلات و اعضا حرارت بیشتری را تولی می کند
توصیه های مربوط به شرایط اقلیمی خاص
1- درجه حرارت متناسب با فعالیت باشد 2- اختلاف در حدود دو تا سه درجه مناسب است ( البته جبران تغییر
درجه حرارت با درجه سطح) 3- سطوح حساس بحرانی سطوح پنجره ها می باشد
4- تاحد امکان جریان هوا در رطوبت کنترل شود 5- جریان های هوا احساس هوا می شود و این امر احساس خنک
شدن در بدن را ایجاد می کند 6- در حالتی که رطوبت نسبی پایین باشد ذرات گرد و غبار در هوا جریان می یابد
7- برای فقط کیفیت هوا > تهویه هوا راه حل ایده ال است پس یاید به میزان دی اکسید کربن هوا یک درصد حجمی بیشتر شود

## Slide 18
عوامل اقلیمی و انسان
در محدوده اسایش تغییرات رطوبت هوا برای انسان قایل تحمل تر است تا نسبت تغییرات دما ( به همین دلیل کنترل
تغییرات دما لازم است بیشتر مورد توجه باشد )
تغییرات تابش افتاب بر انسان به دو صورت :
1- تاثیر رشد بیولوژیکی 2- تغییر درجه حرارت بدن
رشد بیولوژیکی ناشی از اشعه ماورای بنفش و اثر رطوبتی ان ناشی از اشعه مادون قرمز
قسمت کوچکی از نور افتاب که طول موج ان در حدود 882/-312/ است محدوده ماورای بنفش نور خورشید
را تشکیل می دهدو تاثیر شیمیایی بر پوست انسان دارد که باعث سوختگی و حتی سزطان زا می باشد اکثر اجسام شفاف
مانند شیشه این اشعه را جذب کرده و مانع عبور ان می شود

## Slide 19
تاثیر باد بر محدوده اسایش
باد می تواند باعث جابه جایی توده های هوایی شود ( عامل مهم)
رطوبت به صورت غیر مستقیم در انسان تاثیر گذار ست (14 میلی متر جیوه فشار بخار اب)
دمای 20 تا 25 ذرجه زیاد محسوس نیست
رطوبت هوا از 30 تا 82 درجه قابل تاثیر نیست
تعریف آرگونمی : تحلیل تناسبات انسان از لحاظ فیزیکی و روانی – نحوه رفتار دست – مسیرهای حرکتی – تمام بر
نوع رفتار انسان تاثیر گذار است
آرگونمی رفتار مشخص انسان و فعالیت ان که چقدر دوام اورده باشد و در طولانی مدت چه تاثیری می گذارد را
مشخص می کند مثلا انسان در شرایط محیط کار با گازهای سمی سرو کار دارد باید مشخص شود
وازه ارگونمی از دو واژه یونانی ارگو به معنی کار و نوموس به معنی قانون است

## Slide 20
اثرات عمده باد بر ساختمانها را در می توان در چند طبقه کلی قرار داد :
ساختمانهای دارای شکل مدور نسبت به بناهای زاویه دار و حاوی سطوح صاف مقاومت و دوام باد را کمتر می کنند مانند بناهایی با سقف گنبدی .
ساختمانهای بلند و مرتفع که دارای ابعاد افقی کوتاه هستند در برابر واژگون شدن و یا خم شدن کامل در قسمتهای فوقانیشان مستعدترند .
بناهای پهلو باز یا دارای اشکال بادگیر چون تمایل دارند باد را به چنگ درآورند نیروی باد رابیشتر خواهند کرد .
برآمدگی یا جلوآمدگی بنا ، جانپناهها و دیوارهای بلند ، سایبانها و بالکنها و دیوارهای بی دوام و ناپایدار به اثر کشش همه جانبه بر ساختمان می افزایند .
علائم ، نشانه ها ، دودکشها ، آنتنها ، چهارطاقیها و سایر تجهیزات روی بام ساختمانها نیز دستخوش اثر روییدگی می شوند.

## Slide 21
نوع نشستن انسان
مشکلات زیادی در محل کار وجود دارد از جمله :
وضعیت بدنی در هنگام کار------بیو مکانیک
کار با صفخه کلید ---------بیومکانیک
اندازه حروف و صفحه نمایش----بینایی شناسی و علوم ادراکی
عوامل محیطی------------صدا . فشار حرارتی و گرمایی
بحث اقلیم یک علمی است که در آرگونمی تاثیر دارد شراط مشخص برای ان را تعریف کرده تابرای انجام ان حوصله
داشته یاشد تا احساس راحتی تا فکر خوب به مغز برسد مثلا مقذار نور کمتر یا بیشتر نباشد
هدف اولیه دانش ارگونمی طراحی می باشد
که باید نخستین گام شرایط موجود بررسی شود سپس راه حلهایی ارایه شود انگاه راهحلهای طراحی مورد بررسی قرار گیرد
اندازه اشان بهترین عامل جهت طراحی فضا ها و مبلمان می باشد

## Slide 22
موضوعات مختلفی با قد انسان در ارتباط است مثلا در امریکا تنظیم است که قد بین 54 تا 16 اینچ
در این مورد شرایط زیز حرف اول را می زند :
عمومیت داشته باشد - قابل تنظیم باشد با سنین مختلف- در مکان های عمومی تفریحی قدها را در نظر گرفت حتی
تفاوتهای فردی – سن – وضعیت و ....
میزان نور و روشنایی در مکان ها خیلی مهم می باشد و حتی زاویه نور هم مهم می باشد
به عنوان مثال در نشیمن نور مستقین به کار برده نمی شود یا در اتاق خواب نور کم را در نظر می گیریم

## Slide 23
اشعه الکترو مغناطیسی
سه ویژگی عمده ان : برای انتقال نیاز به محیط مادی ندارد- در خلا عبور میکنند- حامل انرژی هستند
اشعه ای که به زمین می رسد بین 3 تا 28/ میکر میلی متر می باشد عواملی که سرطان زا هستند نزدیک زمین حذف میشوند
تابش به سه صورت است:
پراکنگی ( عبور)- جذب – انعکاس (در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب به انعکاس نیاز داریم )
شدت تابش بر حسب این موارد : طول و عرض جغرافیایی می باشد
تعریف دما : مقدار حرارت محیطی در یک نقطه در یک مدت زمان مشخص که به شدت تابش و دوام ان بستگی دارد
رطوبت : مقدار قطرات اب موجود در هوا را رطوبت می گویند .
انواع رطوبت : مطلق- نسبی- مخصوص- نقطه شبنم
ارتفاع از سطح دریا یعنی کد اقیانوسهای ازاد

## Slide 24
انواع ایستگاه های هواشناسی : ایستگاههای باران سنجی – کلیماتولوژی- سینوپتیک
ریختهای محیطی : پوشش گیاهی – ابی(جذب و انعکاس)- بیابانی(خاک+جذب )
توپوگرافی : باعث ایجاد سایه هایی می شود
موقعیت جغرافیایی: به شدت تابش بستگی دارد
تابش آفتاب : افتاب اشعه ای است الکترومغناطیسی که از خورشید ساطع می شود این اشعه دارای طول موجهای بیت 3تا /28 میکرون میباشد
ماورای بنفش --------4/ تا /28 میکرون
قابل رویت ---------7/ تا 4/ میکرون
مادون قرمز ------بلند تر از 76/ میکرون
حداکثر ان تابش در قسمت قابل رویت ولی بیش از نیمی از انرژی های حرارتی خورشید مربوط به مادون قرمز
ذرات موجود در هوا باعث انعکاس نور خورشید .این انعکاس تغییری در نور نمی هد و نور سفید به زمین می رسد

## Slide 25
بیشترین اشعه ماورای بنفش که دارای طول موج کمتر از 28/ است به وسیله بخار اب و دی اکسید کربن جذب میگردد
اما وقتی در اتمسفر ذرات بزرگتری از گرد و غبار وجود داشته باشد بیستر اشعه های با طول موج بلند تر که مربوط
به تورهای زرد و قرمز است در هوا پراکنده می شود و در نتیجه اسمان رنگ سفید تری به خود می گیرد .
ابرها مقدار زیادی اشعه خورشید را به فضای خارجی اتمسفر منعکس می نماید اما باقیمانده ذرات به طرف زمین پخش می
شود تابش این مقدار اشعه به کره زمین عامل به وجود امدن گرمای طبیعی می باشد
دمای هوا : مقدار انرژی خورشید که در طول سال به هر نقطه ای از سطح زمین برسد به شدت و دوام تابش افتاب در ان
منطقه بستگی دارد و میزان گرما و سرمای سطح زمین عامل اصلی تعیین کننده درجه حرارت هوای بالای ان است
سطح دریاها خیلی اهسته تر از سطح زمین تحت تاثیر تابش آفتاب گرم می شوند و به همین دلیل اختلاف زیادی بین
درجه حرارت سطح خشکی و سطح دریا وجود دارد درنتیجه در یک عرض جغرافیایی ثابت همیشه سطح زمین در تابستان گرمتر و در زمستان سردتر از سطح دریا خواهد بود و توده ای هوایی در تماس با این دوسطح نیز به همین نسبت اختلاف خواهند داشت و به این ترتیب میانگین درجه حرارت هوای بالای خشکی ها در تابستان بالاتر و در زمستان پایین تر از میانگین درجه حرارت هوای بالای دریاها است

## Slide 26
انتقال حرارت
رسانا تابش همرفت یا جابه جایی تبخیر
60 درصد 20 درصد 10 درصد 10 درصد
تابش شامل : زاویه تابش جهت تابش ( با شمال محور زمین)
جابه جایی : جنبش مولکولهای هوا بیشتر می شود – عامل انتقال حرارت یا اتلاف حرارت می تواند باشد
تبخیر: قطرات موجوددرهوا را گویند
فشار بخار : عبارت است از فشاری که در اثر بخار اب در هوا به وجود می اید و بر حسب میلی متر جیوه است

## Slide 27
تاثیر رطوبت بر ساختمان
انواع رطوبت : رطوبت نزولی ( پایین رونده) سقف --- رطوبت صعودی (بالارونده ) ابجاری روی زمین -----
روبتهای مونیگی مصالح (جداره ها )
درجاهایی که باد و باران داریم حالت سوم اتفاق می افتد
بارندگی و ابهای جاری سبب عامل دوم می شود
برای جلوگیر از بالا امدن رطوبت به همراه نمکها که سفیدک یا شوره می زند استفاده از سنگ ازاره
تعرق یا عرق کردن : دمای هوا به حدی می رسد که از یک در جه پایین تر می اید و به صورت سطحهای سرد ایجاد می
شود عوامل ان پنجره ا و دیوارها میباشند
تولید رطوبت : 1 – تنفس انسانی 2- رطوبت موجود در هوا3- پخت و پزها 4- شست وشو ها

## Slide 28
عوامل موثر در تعرق : اختلاف فشار یخار هوای داخل و بیرون –نفوذپذیری سطوح--- قابلیت انتقال رطوبت
هوا----اختلاف میزان هوای داخل وبیرون
به کمک تهویه تعرق یا رطوبت داخل فضا حذف می گردد
تهویه به دوصورت : مصنوعی و طبیعی می باشد
مصنوعی به کمک دستگاههای هوا ساز . هواکش یا هود
طبیعی با استفاده از بادها
بادها دو نوعند : مضر یا مفید
مضر : باید حذف شود به وسیله باد شکنو در ختها
مفید : بادهایی که از ساحل می وزند
بادها می توانند عامل دما یا حرارت باشند اما بعضی وقتها عامل گرد وغبار هستند

## Slide 29
تهویه چه کارهایی می تواند انجام دهد : تعرق – خنکی –سلامتی
تهویه رابر حسب نیاز و شرایط اقلیمی استفاده می کنیم
انواع تهویه ها : مستقیم و غیر مسقیم
اولی از طریق پنجره ها و دومی از طریق ایجاد و فضاهای بین ساختمان
تهویه ای که در محیط انجام می دهیم به موارد زیر بستگی دارد :
به اختلاف درجه حرارت داخل و بیرون فضا ---بر اساس مقدار رطوبت– بر حسب اقلیمها و نیازها باید کنترل
گردد – تهویه در پلانه وابسته به بازشوها است ( تعداد و جهت و ارتفاع بازشوها )
سقفها همیشه در حالت مکش که در اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب اهمیت دارد
در اقلیم معتدل و مرطوب جهت گیری ساختمان در جهت باد تا بادها تمام مسیر را طی کنند و بازشوها ایجاد کوران
بکنند در داخل فضا های ساختمان

## Slide 30
معتدل و مرطوب :که رطوبت خیلی حایز اهمیت است باید بازشوها به صورت روبه رو قرار نگیرند
در اقلیمهای گرم و خشک بازشوها به صورت Lبشکل استفاده می گردد
در مناطق سرد کوهستانی بازشوها به این شکل هستند که فقط استفاده اکسیژن می باشد و بادها را در جهت بادهای غالب قرار نگیرند
انواع بررسی اجای بازشوها :
1- با توجه به مکان قرارگیری
2- سطح
3- ارتفاع

## Slide 31
نکاتی که احتمال دارد در طول جزوه از قلم افتاده باشد ( به صورت کلی)
79 درصد کیلومتر بر ساعت سرعت متناسب باد می باشد.
استقامت بدن در برابر رطوبت بیشتر است
در مناطق معتدل و مرطوب رطوبت را به وسیله باد از بین می برند.
در زیر سقفها در مناطق معتدل و مرطوب استفاده از پوشال (شالیزارها).

## Slide 34
Q=KF(T2-T1)(1+GR) 1.2*(4*2.70)-(2*1.50)(+22-(-5)(1+0.1)=277.99
5*(2*1.5)(+22-(-5)(1+0.1)=443.50
1.2*(3*2.70)(+22-(-5)(1)=262.44
1.2(4*2.70)-2*1.5)(+22-(-5)=252.72
5(2*1.5)(+22-(-5)(1)=405
1.8(3*2.70)-(1*2.20)(+22-(+16)=63.72
2*(1*2.20)(+22-(+16)=26.40
2.3*(3*4)(+22-(-5)*1=745.20
1.2(3*4)(+22-(15)=100.8
2579/77
بزرگترین اقیانوس آرام است پس آرام باش تا بزرگ بمانی پایان