## Slide 2: نام درس : روش های پیشرفته ساخت عنوان پژوهش: آبگرمکن های خورشیدی استاد راهنما: جناب آقای دکتر میرحسینی پژوهشگران: هانیه رنجبر – مریم السادات علوی سال 1395

## Slide 3: مقدمه:
انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می باشد . این انرژی یکی از منابع تامین انرژی رایگان ،پاک و عاری ار اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است . بحران انرژی در سال های اخیر ، کشور های جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی ، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی ، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گاز های آلاینده با استقبال فراوانی روبه رو شده است .
طبق آخرین برآورد های رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از 14 ملیارد سال می باشد . در هر ثانیه 4/2 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود . با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است این کره نورانی را میتوان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آینده حساب آورد .
.

## Slide 4: تاریخچه
شناخت انرژي خورشيدي و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف ، به زمان ما قبل تاريخ باز مي گردد . شايد به دوران سفالگيري ، در آن هنگام رومانيون معابر به كمك جامهاي بزرگ طلائي صيقل داده شده و اشعه خورشيد جهت رشد كردن آتشدانهاي محراب استفاده مي كردند، . ارشميدس دانشمند و مخترع بزرگ يوناني اولين بار با استفاده از آينه هاي كوچك مربعي شكل با متمركز کردن نور خورشيد بر روي ناوگان رمي ، ناوگان آنها را به آتش كشيد. كه به همين جهت از ارشميدس به عنوانبنيانگذار استفاده از تابش خورشيد نام ميبرند

## Slide 5: انرژی خورشیدی:
انرژی خورشیدی را می توان به سه روش فنی به دست آورد و آنرا به کار گرفت
1- شیمی خورشیدی (Chemical Heilo):
تولید غذا و تبدیل CO2 به O2 از طریق فتوسنتز در روی زمین که عامل بقای زندگی است
2- الکتریکی خورشیدی Helicelectrical)):
تولید الکتریسیته به کمک کلکتورهای خورشیدی در سفینه های فضایی مخصوصا قمر های مخابراتی و کاربرد های دیگر روی زمین
3- حرارتی خورشیدی (Heliothemal):
تولید انرژی حرارتی ، تامین آب گرم مصرفی و غیره

## Slide 6: تابش مناسب خورشید در ایران
میانگین سالانۀ تابش خورشید در ایران از متوسط جهانی آن بیشتر بوده و در نتیجه استفاده از ظرفیت انرژی خورشید نسبت به سایر انواع انرژی­های تجدیدپذیر از اولویت بالایی برخوردار است .کشور ایران در طول سال به طور میانگین بیش از ۳۰۰ روز آفتابی را تجربه می­کند برای درک ضرورت توجه به گسترش این فناوری در کشور کافی است بدانیم علیرغم اینکه میانگین تابش سالیانۀ خورشید در کشور آلمان تقریباً نصف میانگین تابش در ایران است، ظرفیت آبگرمکن های فعال در این کشور، بیش از ۱۰۰ برابر کشور ماست.
نمودار میانگین تابش سالیانۀ خورشید در سطح جهان
گزارش آژانس بین المللی انرژی در مورد گرمایش خورشیدی در سطح دنیا (Solar Heat Worldwide)، ویرایش 2013

## Slide 7: معایب و محاسن انرژی خورشیدی
معايب انرژي خورشيدي
خورشيد منبع كاملاً متغييري است . يعني در فصول ، ماهها و ساعات روز و شب متغير است و چگالي انرژي آن كم است .
محاسنات انرژي خورشيدي
- فراوان
- بي هزينه
- تقريباً همه جا در دسترس
- عمر طولاني
- سيستمهاي تبديلي انرژي خورشيدي نسبتاً ساده است

## Slide 8: موارد استفاده از انرژی خورشیدی
به طور کلی موارد استفاده از انرژی خورشیدی به صورت زیر دسته بندی می شود :
1- تامین انرژی الکتریسیته
تولید برق با استفاده از گرمایش خورشیدی در نیروگاه ها
- تولید برق با استفاده از فتوولتائیک ها (سلول های خورشیدی )
2- گرمایش خورشیدی
- تهیه آب گرم مورد نیاز مصارف خانگی با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی
- گرمایش فضا های مسکونی و تجاری
- تامین آبگرم در فرآیند های صنعتی و تامین گرمای مورد نیاز برخی فرآیند ها
- گرمای استخر ها
- مخازن ذخیره آب فصلی
- گرمایش منطقه ای
3- اجاق های خورشیدی
4- آب شیرین کن های خورشیدی
5- سرمایش خورشیدی

## Slide 9: آبگرمکن خورشیدی
گرمایش آب و فضا مجموعا بیش از 80 درصد انرژی را در ساختمانها مصرف می کند و بنابراین بیش از یک سوم کل انرژی مصرفی جهان درجهت گرمایش مصرف می شود . در این میان گرمایش آب به طور متوسط 20تا 30 درصد کل انرژی مصرفی در خانه را مصرف میکند بنابر این با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی می توان سالیانه 70 درصد انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را تامین کرد
آبگرمکن های خورشیدی هزینه های تولید آب گرم را 60 درصد کاهش می دهد . این مقدار در کل عمر سیستم معادل میلیون ها ریال خواهد بود . همچنین سیستم های آبگرمکن خورشیدی می توانند در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به ما کمک کنند .

## Slide 10: نحوه کارکرد آبگرمکن خورشیدی
نحوه کارکرد آبگرکن های خورشیدی به این صورت است که سیستم های خورشیدی در روز های آفتابی از انرژی خورشید برای گرم کردن آبی که از داخل لوله ها عبور می کند ، استفاده می کنند . در سیستم گرمایشی مستقیم ، آب در حین عبور از صفحات و شیشه ای که در سقف خانه قرار دارند گرم میشوند . سپس آب گرم شده در یک مخزن ذخیره عایق شده که معمولا به صورت افقی در بالای صفحات قرار دارد ذخیره می شود . یک سیستم گرمکن کمکی هم در سیستم قرار داده شده تا دمای آب را در روز هایی که ممکن است انرژ ی خورشیدی برای تامین آب گرم کافی نباشد بالا ببرد . سیستم گرمکن معمولا از برق در ساعات غیر پیک ، گاز (طبیعی یا مایع ) یا سوخت جامد استفاده میکند . سیستم های غیر مستقیم از یک مبدل حرارتی استفاده میکنند و برای مناطقی که مستعد یخ زدن هستند توصیه می شوند

## Slide 11: نحوه کارکرد آبگرمکن خورشیدی

## Slide 12: اجزای آبگرمکن های خورشیدی
کلکتور ها
مخزن ذخیره
سیستم گرمکن جانبی
مبدل حرارتی
پمپ ،لوله ها و شیرآلات
1- کلکتور ها
انرژی خورشیدی را به گرمای قابل استفاده تبدیل می کنند کلکتور های خورشیدی صفحه تخت معمولا شامل یک صفحه جاذب فلزی تیره رنگ هستند که داخل یک جعبه فلزی با قاب شیشه ای که کاملا عایق شده قرار می گیرند . در داخل صفحات جاذب یا در زیر آن مسیر های خاصی برای عبور مایع قرار داده شده است .
کلکتور ها باید در سقف های رو به جنوب و با زاویه ای بین 15 و 50 قرار گیرند برای سقف ای شیب دار در جهت های دیگر با استفاده از چارچوب مناسب می توان به نتیجه مطلوب رسید

## Slide 13: اجزای آبگرمکن خورشیدی
2- مخزن ذخیره که شامل یک تانک عایق شده است که آب گرم تولیدی را در خود ذخیره می کند. مخزن ذخیره برای سیستم های آبگرمکن خورشیدی معمولا از فولاد ضد زنگ یا فولاد ساده که با یک لایه لعاب شیشه ای پوشیده شده اند یک (آند فداشونده ) دارند که برای کاهش خوردگی مخزن طراحی میشوند . این آند ها باید به طور دوره ای بررسی شده و به طور متوسط هر 5 تا 7 سال تعویض شوند
طول عمر مورد انتظار از مخزن اغلب با طول دوره ضمانت محصول مرتبط است

## Slide 14: اجزای آبگرمکن خورشیدی
3- سیستم گرمکن جانبی :
این سیستم طراحی می شود تا دمای آب را در روز هایی که ممکن است انرژی خورشیدی برای تامین آب گرم کافی نباشد بالا ببرد سیستم گرمکن جانبی معمولا از برق در ساعات غیر پیک گاز یا سوخت جامد استفاده می شود
4- مبدل حرارتی :
این بخش در سیستم های غیر مستقیم وجود دارد و برای مناطقی که امکان یخ زدگی و نیز تابش شدید آفتاب وجود دارد توصیه می شود.
5-پمپ ،لوله ها و شیرآلات

## Slide 15: انواع آبگرمکن های خورشیدی
آبگرمکن های خورشیدی را می توان از نظر نوع کارکرد به دو دسته عمده تقسیم بندی کرد
الف- ابگرمکن های ترموسیفونی(سیستم با گردش طبیعی)
در اثر تابش نور خورشید به صفحات جاذب کلکتور ها و جذب انرژی گرمایی توسط این صفحات سیال موجود در کلکتور ها در اثر خاصیت رسانایی گرم شده در اثر اختلاف چگالی که ناشی از اختلاف دمای سیال گرم و سرد می باشد خاصیت ترموسیفون بوجود آمده و بنا به این خاصیت سیال گرم شده همان آب مصرفی می باشد که مورد مصرف قرار خواهد گرفت و چنانچه in direct (شامل مخزن دوجداره باشد ) سیال گرم شده محلول آب و ضد یخ است که در جداره بیرونی مخزن را گرم و سپس به کلکتور باز می گردد .

## Slide 16: انواع آبگرمکن های خورشیدی
ب- آبگرمکن های پمپی (سیستم با گردش آبیاری یا مدار باز )
در این دسته از آبگرمکن های خورشیدی که معمولا بصورت غیر مستقیم ( با تعداد کلکتور بالا و مخزن دو جداره ) می باشد جهت انجام بهتر عمل سیرکولاسیون از یک پمپ استفاده می شود
این آبگرمکن ها معمولا جهت سیستم های بزرگ به کار می رود همچنین در سیستم های خانگی نیز کاربرد دارد در این حالت مخزن ذخیره در هر محلی از ساختمان و نسب به کلکتورها می تواند قرار بگیرد .پمپ را در مسیر ورود محلول سرد به کلکتورها قرار می دهند این محلول پس از گرم شدن توسط صفحات جاذب کلکتورها برگشت می کند .
همچنین این سیستم مجهز به یک کنترل دما می باشد که این کنترلر
در مواقع نیاز به پمپ دستور قطع و وصل می دهد

## Slide 17: انواع آبگرمکن های خورشیدی
اب گرمکن های خانگی و عمومی
موارد مصرف آبگرمکن های ترموسیفونی و پمپی در سیستم های خانگی و عمومی می باشد
سیستم های خانگی
در مواردی که آب گرم مصرفی جهت تامین 4-7 نفر در روز باشد ار سیستم های خانگی که ممکن است خاصیت ترموسیفونی یا پمپی را شامل گردد استفاده می شود
ابگرمکن های خورشیدی عمومی (سیستم گردش اجباری)
این دسته از ابگرمکن های خورشیدی
لزوما به صورت غیر مستقیم
با مخزن کویل دار
استفاده از پمپ جهت گردش
محلول آب و ضد یخ الزامی می باشد
در این سیستم از تعداد زیادی کلکتور (تعداد آن بستگی
به میزان مصرف با تعداد نفرات استفاده کننده
از ان دارد ) به صورت سری و موازی استفاده
می گردد
مورد نیاز در حمامهای عمومی این سیستم برای گرمایش آب مصرفی استخر ها و صنایع گوناگون بکار می رود

## Slide 18: آبگرمکن های خورشیدی
نکات مهم در خرید آبگرمکن های خورشیدی

## Slide 19: اندازه سیستم :
بهترین روش برای تعیین اندازه سیستم ، بررسی تعداد ساکنین منزل و الگوی مصرف اب گرم آنهاست . تعداد ساکنین آینده خانه ، تعداد و اندازه لوازم خانگی مصرف کننده آب گرم از قبیل ماشین لباسشویی و ظرفشویی نیز در محاسبات بایستی منظور شوند
تعداد افراد | ظرفیت (لیتر) | سطح کلکتور | میزان سوخت مصرف سالانه |  | 
 |  |  | برق | گاز | نفت
2 | 180 | 3 | 3400 | 500 | 480
3-4 | 270 | 6-5 | 5000 | 740 | 720
بیش از 5 | 270 پر فشار | بیش از 6 | 6600 | 1000 | 960
جدول راهنمای انتخاب اندازه ابگرمکن خورشیدی

## Slide 20: محل نصب مناسب آبگرمکن خورشیدی
در حال حاضر شرکت های شرکت های تولید کننده خدمات نصب سیستم های خورشیدی را نیز انجام می دهند تکنسین های این شرکت ها بهترین و مناسب ترین محل برای نصب کلکتورها و دیگر سازه های مورد نیاز را تعیین می کنند .
بهترین محل باید در حداقل هشتاد درصد محدوده زمانی 9 صبح تا 3 بعد از ظهر تابستان و زمستان بدون سایه باشد تا حد ممکن لوله کشی ها در حداقل مقدار باشند و سعی شود که از داخل سطوح عبور کنند که هم در نمای ساختمان تاثیر منفی نداشته باشند هم عایق کاری سیستم ها در برابر تابش خورشیدی آسیب نبینند و در نتیجه تلفات حرارتی کم شود

## Slide 21: مزایای استفاده از آبگرمکن های خورشیدی
مزایای اقتصادی استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی
- کاهش مصرف گاز در دو بخش خانگی و عمومی- تجاری، هزینۀ انتقال گاز در شبکۀ پیچیده و طولانی گاز شهری را کم می‌کند.
-با افزایش تقاضا برای آبگرمکن‌های خورشیدی و در نتیجه راه‌اندازی کارخانه‌های جدید و افزایش تولید در بازار کشور، قیمت تمام شدۀ این محصول کاهش می‌یابد و صرفۀ اقتصادی حاصل از آن بیشتر می‌شود.
-گاز صرفه جویی شده می‌تواند سایر نیازهای کشور را نیز تامین کند. به عنوان نمونه می‌توان از این گاز برای تزریق به میادین نفتی، گازرسانی به نیروگاه‌ها در فصل سرما، ذخیره‌سازی گاز و تامین خوراک پتروشیمی‌های گازی به کار برد
مزایای اجتماعی و زیست محیطی استفاده از ابگرمکن های خورشیدی
توسعۀ آبگرمکن های خورشیدی می تواند اشتغال قابل توجهی در زنجیرۀ تولید، فروش، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری ایجاد کند و آلودگی هوای شهرها و مناطق مسکونی را نیز کاهش دهد

## Slide 22: معایب استفاده ازآبگرمکن های خورشیدی
معايب ابگرمکن خورشیدی
مهم ترین نقطه ضعف این آبگرمکن ها نصب اولیه آن است. مخزن و پانل ها خریداری شده و می باید روی پشت بام نصب گردد. برای این کار نیاز به چند نفر نیرو برای نصب دارید.
نکته دیگری که مشتریان باید در نظر بگیرند و ممکن است ناخوشایند باشد فضایی است که این سیستم در پشت بام اشغال می کند. به خصوص که باید در جایی نصب شود که بیشترین جذب نور خورشید را داشته باشد.(جلوی خانه)

## Slide 23: روند رو به رشد استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در دنیا
گسترده ترین کاربرد انرژی های تجدیدپذیر استفاده از آنها برای تولید حرارت است که به طور عمده به سوخت‌های زیستی و آب‌گرمکن‌های خورشیدی مربوط می‌شود. بر این اساس، یکی از پرکاربردترین انواع فناوری­های مرتبط با انرژی ­های تجدیدپذیر، فناوری آبگرمکن های خورشیدی است. مجموع ظرفیت نصب شدۀ مجموع آبگرمکن های خورشیدی در سطح جهان تا پایان سال ۲۰۱۲ به ۲۶۵۰۰۰ مگاوات حرارتی رسیده است
نمودار شکل مقابل نشان میدهد آبگرمکنهای خورشیدی
تقریباً به اندازۀ نیروگاه‌های بادی در دنیا مورد توجه قرار
گرفته اند. همچنین ظرفیت نصب شدۀ این آبگرمکن ها
(بر حسب گیگاوات حرارتی) بیش از ۲٫۵ برابر ظرفیت
تمام سلولهای خورشیدی جهان (بر حسب گیگاوات
الکتریکی) است.
ظرفیت نصب شدۀ سیستم­های انرژی تجدیدپذیر در دنیا و موقعیت آبگرمکن ­های خورشیدی (2012)

## Slide 24: روند رو به رشد استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در دنیا
. روند رو به رشد ظرفیت نصب شدۀ آبگرمکن های خورشیدی در سطح دنیا در شکل زیر نیز گویای این است که فناوری مذکور توانسته جای خود را در میان سیستم های گرمایشی به خوبی باز کند آمارها حاکی از آن است که اقتصادهای در حال توسعه پا به پای کشورهای توسعه یافته در حال گسترش استفاده از فناوری آبگرمکن های خورشیدی هستند تا بتوانند مصرف سوخت‌های فسیلی را متوقف کنند. چین، آمریکا، آلمان، ترکیه، برزیل، هند و ژاپن در استفاده از انواع این آبگرمکن­ها پیشرو هستند
مجموع ظرفیت نصب شدۀ آبگرمکن­های خورشیدی لوله خلأ و صفحه تخت شیشه دار در دنیا

## Slide 25: میزان تابش و ظرفیت آبگرمکن های نصب شده
جدول زیر میزان تقریبی متوسط تابش سالیانۀ خورشید در کشورهای مختلف را به همراه مقدار ظرفیت نصب شدۀ آبگرمکن ­های خورشیدی براساس پیش بینی آمارهای سال ۲۰۱۲ را نشان می­دهد.
کشور | میانگین تابش سالیانه خورشید Kwh/m2) ) | ظرفیت آبگرمکن های نصب شده (GW )
چین | 1500 | 172
آمریکا | 1600 | 19
المان | 1000 | 12
ترکیه | 1400 | 11
برزیل | 1900 | 5
ایران | 2000 | 0.1

## Slide 26: میزان تابش و ظرفیت آبگرمکن های نصب شده
جدول زیر میزان تقریبی متوسط تابش سالیانۀ خورشید در کشورهای مختلف را به همراه مقدار ظرفیت نصب شدۀ آبگرمکن ­های خورشیدی براساس پیش بینی آمارهای سال ۲۰۱۲ را نشان می­دهد.
آبگرمکن های خورشیدی | آبگرمکن های معمولی
هزینه جاری در طول عمر: 50 دلار | هزینه جاری در طول عمر: 500 دلار
مخزن ذخیره:120-80 گالن | مخزن ذخیره:40-50 گالن
عمر سیستم: 30-15سال | عمر سیستم: 8-12 سال
هزینه جاری در طول عمر: 1000 دلار | هزینه جاری در طول عمر: 10000 دلار
پاک | افزایش آلودگی محیط زیست
کاهش دهنده هزینه ها | کاهش سوختهای فسیلی

## Slide 27: اطلاعات شرکتهای سازنده آبگرمکن خورشیدی در ایران
اسامی تمامی تولید کنندگان و نمایندگی های موجود در این قسمت صرفا به منظور اطلاع رسانی بوده و تضمین کننده ی کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده نمی باشد

## Slide 28: سوالات رایج و متداول در مورد آبگرمکن های خورشیدی
آيا در زمستان كه دماي هوا پايين است باز هم آب را گرم مي كند؟
در زمستان با سه مسئله روبرو هستيم:
الف) زاويه مايل تابش خورشيد
ب ) دماي پايين هوا
ج ) روزهاي كوتاه
زاويه قرار گيري تيوبها نسبت به افق طوري است كه در زمستان اشعه مايل خورشيد كاملاً بر آن عمود مي شود و
بنابراين حتي بهتر از تابستان در واحد زمان اشعه خورشيد را جذب مي كن
اين آبگرمكن به دليل سيستم عايق بندي قوي مشكلي با دماي پايين هوا ندارد با وجود و كيوم يا خلا بين دو جداره
تيوبها و لايه ضخيم پلي اورتان جداره تانكها تقريباً هيچ گرمايي از سيستم خارج نمي شو د.
اشعه زمستان با اشعه تابستان فرقي نمي كند ،اما بد ليل كوتاهي طول روز ها و ابر بيشتر دماي حداكثري آب نسبت به
تابستان پايين تر و حدود ۷۰ تا ۷۵ درجه خواهد بو د.
در هواي ابري چطور؟
در هواي ابري باز هم كلكتور ها اشعه پراكنده در فضاي روز را جذب مي كنند و طبق آمار هوا شناسي تعداد
روزهايي كاملا ابري در سال در حدود ۱۳ درصد است كه با توجه به قابليت حفظ دماي آبگرمكن بعلت عايقبندي
پيشرفته آن هرگز آب اين آبگرمكن سرد نميشود حتي شبهاي زمستان

## Slide 29: سوالات رایج و متداول در مورد آبگرمکن های خورشیدی
آيا گرماي آب از ساير قسمت ها هدر نمي رود؟
قسمتهاي ديگر آبگرمكن مخزن هاي ذخيره است كه با عايقبندي ضخيم و پيشرفته اي بنام پلي اورتا ن پوشانده شده
و تا ۷۲ ساعت آب راحتي در سرماي ۲۰ - داغ نگه مي دارد .
بازده اين آبگرمكن چقدر است؟
گنجايش ۳۰۰ ليتري اين آبگرمكن در پر مصرف ترين حالت براي استحمام و شستشو در تابستان روزانه و براي
هفت نفر و در زمستان براي چهار نفر كاملا كافي است.
آيا آبگرمكن خورشيدي مي تواند سيستم گرمايش ساختمان را هم تامين كند؟
بله اما گنجايش هاي بيشتري مورد نياز است كه بسته به مكان و زير بناي ساختمان و سيستم تاسيسات بايد طراحي ،
محاسبه و اجراشود.
اين آبگرمكن بايد كجا نصب شود و چه فضايي اشغال مي كند؟
در مكاني آفتابگير معمولا در پشت بام يا در سطح شيرواني و يا در بالكن يا حتي در حياط در جهت جنوب قابل
نصب است و مساحتي حدود ۴ متر مربع اشغال مي كند.

## Slide 30: سوالات رایج و متداول در مورد آبگرمکن های خورشیدی
استهلاك تعمير و نگهداري اين آبگرمكن به چه صورت است؟
چون قطعات مكانيكي - الكتريكي و الكترونيكي در آن بكار نرفته استهلاكي ندارد . براي كارايي هر چه بيشتر بهتراست پس از بارش برف يا جمع شدن غبار روي سطح كلكتور ها تميز شو د.
آيا لوله هاي شيشه اي در اثر يخ زدگي نمي تركد؟
هرگز آبگرمكن در مقابل يخ زدگي ضمانت مادام العمردارد.
چگونه آبگرمگن خورشيدي درهزينه ها صرفه جويي مي كند؟
با نصب يك آبگرمكن خورشيدي شش ماه از سال مي توانيد كاملا موتور خانه يا پكيج را خاموش كنيد در شش
ماه ديگر هم بين ۵۰ تا ۷۰ درصد صرفه جويي در مصرف گاز خواهيد داشت بگذاريد قبض گاز شما را خورشيدبپردازد ! ضمناً طول عمر سيستم گرمايش شما افزايش ميابد .
چرا تا بحال اين آبگرمكن خورشيدي با اين همه مزايا فراگير نشده است؟
1. سوبسيد بسيار بالا در قيمت گاز و گازوييل تا اوايل سال ۱۳۹۰
2. ناشناخته بو دن اين انرژي نزد مردم كه هنوز هم ادامه دارد .
3. گران بودن انواع خارجي آبگرمكن خورشيدي حتي نمونه هاي چيني كم كيفيت بدليل نرخ ارز و هزينه حمل و
نقل بين المللي،نسبت به نمونه ايراني
4. مشترك بودن كنتور گاز در خيلي از مجتمع هاي مسكوني و عدم توافق تمام واحدها براي نصب آن البته كليه
ساختمانهاي جديد و همچنين در آينده نزديك تمام ساختمانهاي قديمي تر ملزم به نصب كنتور مجزاي گاز مي
شوند

## Slide 31
با توجه به در دسترس بودن فناوری آبگرمکن­های خورشیدی و صرفه اقتصادی استفاده از آن­ها در کشور، لازم است سیاست­گذاران عرصۀ انرژی و فعالان اقتصادی به گسترش این فناوری نوین به خصوص در مناطق آفتابی جنوب، مرکز و شرق کشور توجه ویژه­ای داشته باشند. امید است با استفاده از این فناوری، هدررفت سوخت­های فسیلی در تامین آب گرم مصرفی کاهش یابد
به امید اینکه

## Slide 32: منابع و ماخذ
کتاب مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت تالیف دکتر محسن وفا مهر
کتاب مقدمه ای بر انتقال گرما تالیف پی اینکروپراو دیوید پی دیوید
کتاب مقدمه ای بر انتقال گرما تالیف پی اینکروپراو دیوید پی دیوید
مقاله آبگرمکن خورشیدی جعفر بذرافشان - هیئت علمی (مربی)، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی علی تقی زاده ارمکی - هیئت علمی (مربی)، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی مهدی بذرافشان - کارشناس عمران، گروه پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آ
دهقانی پور ، حسین ،پایان نامه ، آبگرمکن های خورشیدی ، استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدی
بورشور شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،بخش روابط عمومی و فرهنگسازی ساختمان مسکن
) گزارش آژانس بین المللی انرژی در مورد گرمایش خورشیدی در سطح دنیا (Solar Heat Worldwide)، ویرایش ۲۰۱۳
)گزارش وضعیت جهانی انرژی­های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۳، شبکۀ سیاستگذاری انرژی­های تجدیدپذیر برای قرن ۲۱ (REN21)
) گزارش وضعیت استفاده از انرژی خورشید در ایران و سایر کشورها، سازمان بهینه­سازی مصرف سوخت، خردادماه ۱۳۹۱
سایت های اینترنتی:
http://www.ccs.neu.edu/l
http://www.ks-wh.com/sub_train